ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- Идентификация химической продукции и сведения о производителе

Техническое наименование:  «Композиционный материал реакционные химически  привитые функциональные полимеры-МОДИФИКАТОРЫ     т.м.« КОМППЛЕН»»(Kompplen) - далее: модификатор  « Компплен».

Краткие сведения по применению: Модификатор  «Компплен» представляет собой композиционный материал на полимерной основе, содержащий в качестве модификатора реакционные мономеры которые придают другим полимерам комплекс требуемых эксплуатационных и технологических свойств.

Производитель:    ООО «КомППласт», «Kompplast» Ltd

Адрес: 142271 Московская область,Серпуховский район, г. Протвино, ул. Промышленный проезд д.17

Телефон:   +7 929 969 3916

Сайт: www.ntpks.ru  E-mail: kompplast@yandex.ru

- Идентификация опасности

Модификаторы «Компплен» не способны к самовозгоранию, не взрывоопасны, при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте.

- Компоненты:

Полиолефины

Реакционные мономеры

Термостабилизаторы                                                                                                                                                                                                                                 Сомономеры

Инициаторы  Пероксиды    Катализаторы

- Меры первой помощи

При попадании в глаза: Тщательно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу.

При воздействии на кожу:  Расплавленный материал при попадании на кожу может вызывать ожоги. Пострадавший участок кожи необходимо охладить под ледяной водой и немедленно обратиться к врачу.

При вдыхании:  Не вызывает ингаляционного отравления. Раздражающие дыхательные пути пары могут образовываться только при производстве или переработке, при необходимости пострадавшего вывести на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью.

5.     Обеспечение пожаро-  и взрывобезопасности

Общая характеристика: Полимерная композиция горюча. При контакте с открытым огнем горит коптящим пламенем с образованием газообразных продуктов характерных для полимеров (формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода, органические кислоты).

Подходящие для тушения средства: тонкораспыленной водой, пенными и углекислотными огнетушителями.

6.    Предотвращение и ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Рассыпанный модификатор «Компплен»  необходимо собрать в отдельную тару.

При переработке модификатора «Компплен» возможно накопление зарядов статического электричества. В соответствии с "Правилами защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической промышленности" оборудование должно быть заземлено, относительная влажность в рабочих помещениях должна быть не ниже 50%.

Не допускать попадание в почву, канавы, канализацию, водотоки или подземные воды.

7.   Методы обращения и хранения продукции

Модификатор «Компплен» транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.Подаваемый под погрузку транспорт должен обеспечивать сохранность целостности упаковки во время погрузки и транспортировки.

Храниться модификатор «Компплен» на поддонах в крытом складском помещении, обеспечивающем защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнений на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения от 10°C до 35°C.

8.   Правила и меры по обеспечения безопасности персонала

С целью соблюдения санитарно - гигиенических требований и создания нормальных условий  труда в производственных помещениях:

- расстановка технологического оборудования должна соответствовать СП 2.2.2.1327-03;

- для удаления возможных производственных вредностей (тепловыделений, летучих продуктов частичной деструкции при перегреве материала из-за нарушения режима переработки) помещения для переработки должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной и общеобменной вентиляцией, а над экструзионным оборудованием в местах выделения продуктов разложения должна быть установлена местная принудительная вытяжная вентиляция в соответствии с ГОСТ 12.4.021. Цех должен быть оснащен автоматически включаемой аварийной вентиляцией;

- естественное и искусственное освещение должно быть организовано согласно СНиП 23-05-95;

- параметры микроклимата должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96;

- уровни производственного шума должны отвечать требованиям СН 2.2.4.2.1.8.562-96 при превышении предельно-допустимого уровня по шуму необходимо применение средств индивидуальной защиты ("Беруши", наушники);

- работники, занятые в производстве и переработке модификатора «Компплен», должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями, которые оборудуются в соответствии со СНиП 2.09.04-87.

Защита тела:  должна применяться спецодежда в виде  костюма (куртка-брюки) или халата из хлопчатобумажной ткани

Защита рук: защитные перчатки

Защита дыхания: в аварийных случаях должно быть предусмотрено использование противогазов марки БКФ с фильтром или противогаза марки М

9.      Физико-химические свойства

Внешний вид: порошок или гранулы белого цвета или прозрачные или желтые

Запах: отсутствует

Плотность: не менее 0,35 г/см3

ПТР:0,5-150,0                                                                                          Температура хрупкости:  -70°C

Прочность при пределе текучести при 23°C: не менее 10 МПа       Температура размягчения по Вика: не менее 80°C

10.     Стабильность и реакционная способность

Химическая стабильность:  Продукт химически стабилен при комнатной температуре  и атмосферном давлении

Недопустимые условия: воздействие повышенных температур

Несовместимые материалы: сильные окислители

Продукты разложения: формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода, органические кислоты.

11.      Токсичность

Воздействие при вдыхании:  вдыхание пыли может вызывать кашель

Кратковременный токсический эффект: LD50 (перорально, крысы)=3200 мг/кг, LC50 (ингаляционно, мыши)=12000 мг/м3

Летучие продукты деструкции при содержании в воздухе рабочей зоны в концентрациях, превышающих предельно допустимые, способны вызвать острые и хронические отравления.

- Формальдегид - раздражающий газ, обладающий также общетоксичным действием, оказывает сильное действие на центральную нервную систему, канцероген.

- Пары ацетальдегида вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, удушье, резкий кашель, бронхиты, пневмонию.

- Пары уксусной кислоты раздражают кожу и слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

- Оксид углерода - бесцветный газ, вызывает удушье вследствие затруднения переноса кислорода к органам и тканям за счет образования оксигемоглобина крови, поражение центральной и периферической нервной системы.

- Метанол – вызывают кашель, головокружение, головная боль, тошнота, слабость, нарушение зрения.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) летучих веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений приведены в Таблице .

| Наименование вредного вещества | Температура самовоспламенения, °C | Область воспламенения, % об. | ПДК по ГН 2.2.5.1313-03 мг/м3 | Класс опасности ГН 2.2.5.1313-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окись углерода | 610 | 12,5-74,0 | 20,0 | 4 |
| Ацетальдегид | 185 | 4,0-55,0 | 5,0 | 3 |
| Формальдегид | 430 | 7,9-73,0 | 0,5 | 2 |
| Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту) | 454 | 3,3-22,0 | 5,0 | 3 |

12.      Воздействие на окружающую среду

Образование сточных вод:  Сточные воды в процессе переработки «Компплена» не образуются. Специальной очистки воздуха производственных помещений не требуется.

Влияние твердых отходов: Образующиеся при переработке «Компплена» твердые отходы производства нетоксичны, обезвреживания не требуют,   не подлежат вторичной переработке. Отходы подлежат захоронению в специально отведенном месте в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Воздействие на атмосферу:   Охрана атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в пределах санитарно-защитной зоны не должно превышать нормативов, указанных в ГН 2.1.6.1338-03.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в Таблице

| Наименование вещества | ПДК по ГН 2.1.6.1338-03 максимальная разовая, мг/м3 | ПДК по ГН 2.1.6.1338-03 среднесуточная, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 |
| Ацетальдегид | 0,01 | - |
| Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту) | 0,2 | 0,06 |
| Углерода оксид | 5,0 | 3,0 |

13.     Утилизация отходов

Образующиеся при переработке «Компплена» твердые отходы производства нетоксичны, обезвреживания не требуют, не подлежат вторичной переработке. Отходы подлежат захоронению в специально отведенном месте в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

14.       Информация при транспортировании

Транспортное наименование: «Модификатор КОМППЛЕН»

Модификатор «Компплен» транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Подаваемый под погрузку транспорт должен обеспечивать сохранность целостности упаковки во время погрузки и транспортировки.

15.      Информация о национальном и международном законодательстве

Национальное законодательство:  В РФ отсутствуют специальные ограничения, касающиеся использования, а также ограничения по пожароопасности, опасности водных сред или опасности для персонала, относящиеся к производству нашей продукции.

16.     Дополнительная информация

Продукт производится в соответствие с ТУ  2211-760-99410306-2009

Изготовитель гарантирует соответствие модификаторов «КОМППЛЕН» Требованиям Технических Условий при соблюдении условий хранения, транспортирования и переработки.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления, при условии сохранения целостности упаковки и соблюдения оптимальных условий хранения.

Перед переработкой композиция «Компплен» должна быть выдержана не менее 12 часов в производственном помещении, либо в другом помещении при тех же цеховых условиях.

Рекомендованные температуры расплава и режимы переработки «Компплен» в диапазоне температур от 95°C до 320°C в зависимости от типа экструзионного оборудования и полимерного сырья.